# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВХОДНОЙ ДВЕРИ FENESTRA

При получении заказа обязательно проверьте состояние заказанных дверей. Рекламацию необходимо предъявить в течение 7 дней с момента получения заказа.
Без разрешения дилера запрещается устанавливать бракованное или поврежденное
изделие!

Защита и хранение дверей
Наружные двери поставляются в упаковке для транспортировки. Упаковка защищает изделие только на время транспортировки. Двери должны храниться в сухих помещениях. Двери можно хранить на открытом воздухе под навесом из цельного брезента не более 12 часов. Более длительное хранение на открытом воздухе может привести к повреждению изделий из-за накапливающейся под брезентом влаги и недостаточной вентиляции упаковки.

Монтаж дверей
Расчет дверных зазоров произведен с предельной точностью. Чтобы двери функционировали нормально и сохраняли свои теплоизоляционные свойства, монтаж необходимо производить строго в соответствии с данной инструкцией.

Категорически запрещается монтировать двери в строящемся доме или в помещении, где ведутся влажные работы (например, бетонирование пола, заливка стяжки и т.д.). Излишняя влажность может привести к деформации древесины и отслаиванию краски. Помимо этого, фурнитура, в том числе корпус замка, могут покрыться ржавчиной.

Внимание! При установке входных дверей СРЕДНЯЯ ДНЕВНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ НИЖЕ +5 °C! Популярные монтажные пены, используемые для заполнения проемов (даже зимние) могут не успеть равномерно зафиксировать дверной блок + из-за большой разницы между температурой внутри помещения и наружной температурой возможно изменение зазоров между полотном и коробкой. 

Производитель и/или дилер не несут ответственности за повреждения и неисправную работу дверей, вызванную неправильной установкой.

1. Убедитесь, что основание для остановки порога горизонтально. 
НИКОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА БЕТОННЫЙ ПОЛ! 
Прежде чем поднять дверную коробку на отведенное для нее место, обязательно установите влагоизоляцию, например, кусок битумного материала или т.п. под порог по всей его длине.
Проверьте, чтобы все прилегающие конструкции были сухими!

Схема установки входной двери Fenestra Стрелки указывают места установки парных клиньев. Треугольники указывают места крепежных отверстий.

2. Установите дверную коробку на место, расставьте одинаковые парные клинья (см. рис.). Парные клинья обеспечивают надежное крепление и препятствуют перекосу дверной коробки. 

Указанный на рисунке способ монтажа с помощью парных клиньев рекомендуется использовать при установке дверей с уплотнением в виде войлочных прокладок. 

Если при монтаже используются регулировочные болты или шурупы, а зазоры заполняются герметиком, клинья можно использовать только в углах и за петлями. 

Вместо клиньев при монтаже можно использовать монтажные прокладки разной толщины, например, под порогом и в тех местах, на которые направлено давление. 

3. Проверьте с помощью строительного уровня ровность установки дверной коробки и соответствие размеров по диагонали (см. рисунок, размеры с-с-с, а-в).

4. Закрепите дверную коробку со стороны петель (см. рис.). Для закрепления дверной коробки необходимо использовать предназначенные для этого шурупы.
Рекомендуемый размер крепежных элементов, напр., 5 x 75 мм (шурупы не входят в комплект поставки). 

5. Навесьте дверь на петли и откорректируйте положение дверной коробки, чтобы передний край двери и коробки находились на одном уровне по всему периметру. Это поможет убедиться, что уплотнитель двери по всему периметру ровно прилегает к фальцу коробки.

6. Проверьте, чтобы зазор между дверным полотном и коробкой по всему периметру были равномерными. Зазоры со стороны петель должны быть 1,5-2,0 мм, со стороны замка 2,0-2,5 мм, сверху 2,0-2,5 мм и снизу со стороны порога 2,5-3,0 мм. 
Проверьте также, чтобы между боковыми стойками дверной коробки и порогом, а также между стойками и верхней перекладиной не оставалось щелей.

7. Проверьте, чтобы дверь легко открывалась и закрывалась.

8. Прикрепите боковые стойки со стороны замка, порог и верхнюю перекладину. Швы дверной коробки заполнены уплотнительной массой на заводе-изготовителе.

Убедитесь в отсутствии в швах щелей, появившихся в ходе транспортировки или монтажа. Производитель рекомендует дополнительно уплотнить швы герметиком, особенно при монтаже в ветреных и влажных условиях.

Рекомендуется: после того, как дверная коробка установлена в соответствии с инструкциями, заполнить имеющиеся щели в местах соединения порога и верхней перекладины со стойками прозрачным влагостойким герметиком. Удалите излишки герметика резиновой лопаткой или т.п.

9. Отверстия для крепления коробки можно закрыть пластиковыми заглушками.

10. Уплотните зазор между коробкой и стеной с помощью войлочных прокладок или полиуретанового герметика. Уплотнителя не должно быть слишком много, чтобы дверная коробка не раздулась по отношению к дверному полотну.

Установленные на заводе ЧЕРНЫЕ ЗАГЛУШКИ НЕЛЬЗЯ ВЫНИМАТЬ из корпуса замка до тех пор, пока на дверь не будет установлена фурнитура: ручки или/и цилиндры замка.

Пороги наружных дверей
Дверные пороги обрабатываются на заводе перед поставкой. Перед вводом в эксплуатацию дверной порог рекомендуется 1-2 раза обработать маслом для защиты деревянных поверхностей.

Инструкции по защите поверхностей наружных дверей с помощью клейкой ленты
Поверхность двери иногда требует временной защиты, напр., во время обработки прилегающих поверхностей.

При заклеивании поверхности двери необходимо учитывать:
-- Клейкая лента по качеству должна быть пригодна и рекомендована ее изготовителем для защиты дверной поверхности.
-- Соблюдать инструкции изготовителя клейкой ленты.
-- Если клейкая лента используется вне помещений, она должна быть устойчива к воздействию влаги и УФ-излучения.
-- Поверхность, которая обрабатывается клейкой лентой, должна быть чистой и сухой.
-- Удалить клейкую ленту как можно скорее, не позже, чем через 3-4 дня.
-- При проведении кладочных и штукатурных работ следует учесть, что на поверхностях собирается и удерживается влага. Это может привести к отслаиванию красочного слоя, если лента не будет удалена сразу по окончании работ.
-- Снимать ленту следует под наклоном к окрашенной поверхности спокойными и ровными вытягивающими движениями.
Если нет уверенности в пригодности клейкой ленты к применению, можно сначала проверить ее свойства на скрытом участке поверхности.

Изготовитель используемых Fenestra красок рекомендует клейкие ленты следующих марок:
Tesa Bla 4308, Scotch Blue 2080 60 Day, Scotch Blue 2090 14 Day.

### Замок Abloy LC100

Замок Abloy LC100 открывается дверной ручкой после поворота защелки одной рукой. Замком легко и удобно пользоваться, в том числе детям и людям преклонного возраста, замок позволяет продлить срок службы ключей и замочного механизма. 

С помощью переключателя на корпусе замка можно выбрать дневной режим функционирования (всегда открыто) или режим запирания (ригель выходит автоматически при закрывании двери).

Дверь - это естественный путь из квартиры наружу, поэтому дверь должна легко открываться. С точки зрения удобства в использовании цилиндр снаружи в сочетании с поворотной кнопкой внутри является оптимальным решением. Защиту двери от взломов можно повысить с помощью дополнительного замка ABLOY. Например, ABLOY SL905.

С замком ABLOY LC100 всегда используется двусторонняя ручка. Для наружных дверей рекомендуется подобрать латунные ручки ABLOY, поскольку они более устойчивы к переменчивым погодным условиям, перепадам температур и коррозии по сравнению с ручками из цинка. 

Замки ABLOY LC100 можно выбрать с обычным наружным цилиндром ABLOY CY001. В качестве замочной системы можно выбрать решение базового уровня ABLOY Classic или цилиндры с повышенной защитой ABLOY PRO или ABLOY PROTEC.

### Уход за замком Abloy

Замок Abloy LC100 не требует специальных навыков в уходе:
Раз в год смазывайте маслом для замков или швейной машины подвижные части механизма замка. Одновременно проверяйте, чтобы все крепёжные болты были затянуты.

### Инструкция по регулировке дверных петель:

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ: 
Снимите шляпку ( 1 ), вращая ее против часовой стрелки. 
Ослабьте зажимной винт (2) шестигранным ключом 2-2,5 мм. 
Поверните находящийся под шляпкой регулировочный винт (3) шестигранным ключом 5 мм. 
С поворотом подвижной части петли по часовой стрелке дверь двигается вверх, против часовой стрелки - вниз.
После установки двери в нужное положение обязательно отрегулируйте все петли таким же образом, чтобы равномерно распределить вес двери по всем петлям.

РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕГО ЗАЗОРА: 
Ослабьте фиксирующие болты ( 4 ) и поверните регулировочные винты ( 5 ) ключом 4 мм по часовой стрелке. 
Так зазор будет больше со стороны петель. Затяните фиксирующие болты ( 4 ).

ИНСТРУКЦИЯ ПО СМАЗКЕ: 
Снимите шляпку ( 1 ) и смажьте шестигранный винт, использовать жидкую смазку. Смазывать петли необходимо не реже двух раз в год.

### Места установки и уход за наружными дверями

Наружная дверь предназначена в первую очередь для использования в качестве входной двери в частных домах, особняках и таунхаусах, или садовой/балконной двери в таких строениях, где
требуются теплоизоляционные качества. Наружные двери оснащены коробкой с одним фальцем и одним уплотнителем.

Садовые/балконные двери оснащены коробкой с двойным фальцем и двумя уплотнителями. Рекомендуется устанавливать двери в местах с достаточно длинным свесом кровли или навесом над дверью, который защитит поверхность двери от влаги и солнечных лучей.

Обратите особое внимание:
Наружная дверь обладает большой массой. Во избежание несчастных случаев пользоваться дверью следует осторожно. Для обеспечения максимального уплотнения и изоляции в дверях используется особый силиконовый уплотнитель. При закрывании двери уплотнитель вызывает встречное усилие. Поэтому если не применять усилий, дверь может закрыться не полностью. Проверьте надежность закрытия, дернув дверь на себя.

Окрашенные двери
Внешняя сторона двери изготовлена с учетом обычных изменений погоды, крашеная дверь хорошо выдерживает воздействие солнечного света и тепла. Не рекомендуется устанавливать дверь очень темных оттенков под прямые солнечные лучи. Окрашенная дверь требует ежегодной проверки состояния. 

Если в крашеной поверхности обнаружены трещины или другие повреждения, их необходимо немедленно устранить. Ремонт и повторную обработку поверхности необходимо производить в зависимости от условий каждые несколько лет. Если дверь будет установлена в таком месте, где нет навеса над дверью (напр., торцевые стены), и требуется сохранить высокое качество поверхности двери, рекомендуется укрепить над дверью козырек подходящего размера.

Окрашенные коробки
В окрашенных коробках использованы особые краски. Тем не менее, полностью предотвратить просвечивание смолистых сучков не удается. Избежать впитывания воды через низ коробки можно с помощью установки добротной влагоизоляции между краем рамы и полом. Производитель не несет ответственности за повреждения коробки и дверного полотна из-за попадания влаги, напр. отслаивание краски.

Уход за окрашенными поверхностями дверей и окраска
Состояние окрашенных дверей необходимо проверять ежегодно. Грязь можно удалить водой и слабым моющим средством при помощи тряпки или губки. Сложные загрязнения можно осторожно удалить с помощью лакового растворителя или предварительно разведенного водой моющего средства для окон, содержащего спирт (без воды средство может вызвать растворение или размягчение краски). Сначала следует попробовать промыть скрытые участки поверхности. Не использовать для очистки средства с содержанием абразивов, аммиака, ацетона или другие
сильнодействующие очистители. Тщательно промыть очищенные поверхности водой и высушить.

Если на поверхности имеются пузыри, плесень, трещины или местами отсутствует краска, необходимо немедленно закрасить поверхность следующим образом:
o Промыть окрашенные поверхности слабым щелочным моющим раствором (или средством для удаления плесени), затем промыть водой и тщательно высушить. Прежде чем приступать к покраске, дать поверхности хорошо просохнуть. Обработать также верхний и нижний края двери.
o Внутренние окрашенные поверхности дверей промыть водой или соответствующим моющим средством. Просушить.
o Удалить с поверхности растрескавшуюся и отстающую краску. Зашпаклевать обработанные участки средством для исправления повреждений древесины Plastic Badding или эластичной шпаклевочной массой под покраску. Отшлифовать обработанные поверхности.
o Окрашивание поверхности следует производить в сухих и теплых условиях. Следить за тем, чтобы перед покраской поверхности обязательно оставались сухими и защищенными от пыли!
o Если повреждение распространилось глубоко до поверхности дерева/панели, окрасить поврежденные и обработанные участки поверхности грунтовочной алкидной краской. Дать просохнуть и тщательно отшлифовать поверхности по всему периметру. При мелких повреждениях достаточно нанести свежий слой предназначенной для этой цели алкидной или акрилатной краски на обработанный участок поверхности.
o Нанести пробный слой отделочной краски на небольшой скрытый участок поверхности, дать просохнуть и проверить сцепление краски с поверхностью. При необходимости покрыть всю поверхность адгезионной грунтовкой.
o Нанести соответствующую отделочную алкидную или акрилатную краску на всю поверхность двери. Для окрашивания наружных дверей использовать краску для наружных работ.
Стойкость обработки поверхности зависит от многих факторов, в т.ч. от расположения двери в конструкции дома, климатических условий и попадания солнечного света на поверхность. Состояние двери, выходящей на южную сторону, следует проверять чаще, чем двери, расположенной на северной стороне. Темные окрашенные поверхности менее устойчивы к воздействию солнечных лучей по сравнению со светлыми. 

Никогда не обрабатывайте поверхность двери во время дождя или если дверь пропитана влагой!

### Стандартные размеры финских входных дверей Fenestra

| Модульный размер | Внешний размер по коробке (мм) |
| --- | --- |
| Двери | ШИРИНА ВЫСОТА |
| 10x21 | 990 2090 |
| 9x21 | 890 2090 |

### Входная финская дверь Fenestra в разрезе

Толщина дверного полотна: 62 мм, фрезеровка с наружной стороны. Внутренняя сторона - гладкая.
Коэффициент теплоизоляции дверей:
Глухие двери: U<0,86 Вт / м.кв. К
Двери под стекло: U<1 Вт / м.кв. К

### Конструкция финской входной двери Fenestra

- Каркас двери - сделан из прочного многослойного бруска, клееного из разнонаправленных слоев плотной древесины хвойных пород северного произрастания. Обычно этот материал используется в производстве несущих конструкций в строительстве, а во входных дверях Fenestra обеспечивает жесткость конструкции и идеальную геометрию дверей.
- Теплоизолятор внутри двери - твёрдый, экологически чистый безфреоновый пенополистирен.
- Поверхность двери многослойная: компенсационный слой шпона, металлический лист, водостойкая плита HDF либо окрашенная погодо- и износостойкой краской или шпонированная поверхность.
- Окраска двери производится в несколько стадий: специальная грунтовка Brilljant, которая обеспечивает влагостойкость, ровную и прочную окраску двери. Затем дверь окрашивается погодостойкой эмалью методом электростатического напыления.
- Прочность и качество дверей гарантируются качественным сырьём, передовыми технологиями и высококвалифицированным персоналом.

| Двери поставляются в собранном виде | Упаковка - пенопласт и полиэтиленовая пленка | Технологические отверстия закрыты заглушками |
| --- | --- | --- |
| В комплекте двери - порог | Порог изготавливается из твердых пород дерева и оснащен алюминиевой накладкой | В комплекте - заглушки для технологических отверстий в коробке |

| В стандартную комплектацию входной двери Fenestra входит замок ABLOY LC100 | Петли имеют возможность регулировки в трех направлениях | Ответная планка ABLOY LP 727 имеет ряд регулировок и штифты для защиты от отжима |
| --- | --- | --- |